## Slide 1: Zagrożenia wynikające z suszy. Warunki zakwitu złotej algi Dyrektor Wojciech Kozak Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

## Slide 2: Zmiany klimatu
Źródło: złote algi/wikimedia
Gospodarka wodna to proces, w którym kluczową rolę odgrywa adaptacja do zmian klimatu i towarzyszących im zjawisk, zwłaszcza skrajnych zjawisk hydrologicznych, jakimi są susze i powodzie.
Wysychające mokradła na terenie Podlasia. Fotografie pochodzą z postów profilu FB Jarek Stepaniuk Podlasie
Powódź w Małopolsce Źródło: www.malopolska.pl

## Slide 3: Zmiany klimatu
Źródło: złote algi/wikimedia
Powódź w Małopolsce Źródło: www.malopolska.pl
Deficyt wody, wynikający z niedostatecznej wysokości opadów atmosferycznych, powoduje występowanie skrajnego zjawiska hydrologicznego, jakim jest susza.
Długotrwała susza przyczynia się do głębokich niżówek z niedoborami wody włącznie, niskich przepływów w rzekach i wysokiej ich temperatury.
To ważne czynniki sprzyjające rozwojowi złotej algi

## Slide 4: Co to jest Złota Alga?
Prymnesium parvum to mikroskopijny (ok. 10 µm) wiciowy glon zaliczany do haptofitów. Po raz pierwszy został zidentyfikowany w 1937 roku w wodach słonawego stawu Bembridge na wyspie Wight. Charakteryzuje go duża tolerancja, może przebywać zarówno w wodach słonych jak i słodkich, ale najlepiej czuje się w wodach słonawych.
Już 2 lata po jego odkryciu zauważono, że wydziela on toksynę zabójczą dla ryb (ichtiotoksyna). W 1995 roku udało się ją wyizolować i zyskała ona nazwę prymnezyna. Obecnie wiemy, że zabija ona organizmy oddychające skrzelami. Toksyna zmienia przepuszczalność błon komórkowych i uszkadza skrzela.
Niewielka ilość Prymnesium parvum nie jest szkodliwa, jednak gdy dojdzie do gwałtownej zmiany warunków środowiskowych, np. nagłego zasolenia wód słodkich, następuje masowe namnażanie się glonów, wydzielanie toksyny i śmierci ryb.
Źródło: złote algi/wikimedia

## Slide 5: Występowanie Złotej Algi
Obecnie glon występuje na całym świecie, od Chin i Australii, przez Europę Zachodnią po USA. Jego migrację mogły ułatwić takie czynniki jak zmiany w zasoleniu wód, zmiany hydrologiczne oraz zmiany stężeń składników odżywczych w wodach.
Wydaje się, że pierwszym regionem półkuli zachodniej, w którym doszło do zakwitów Prymnesium parvum były południowo-środkowe regiony USA. W wyniku susz panujących na przełomie XX i XXI wieku doszło do zwiększenia zasolenia tamtejszych wód i pojawienia się pierwszych zakwitów. Zadomowienie się w tamtym regionie ułatwił zmniejszony w czasie suszy przepływ wód rzecznych do jezior. Rolę mogły odegrać też zmiany w dostępności składników odżywczych. Eksperymenty laboratoryjne wykazały bowiem, że toksyczność glonów rośnie, gdy pojawia się nierównowaga pomiędzy stosunkiem azotu i potasu, a największa jest tam, gdzie ograniczona jest podaż potasu.
Badania laboratoryjne pokazują, że naturalnymi wrogami P. parvum mogą być wirusy, bakterie i zooplankton, jak niektóre orzęski, wrotki czy widłonogi.
Źródło: https://kopalniawiedzy.pl/
Źródło mapy: USGS​ (Nonindigenous Aquatic Species)​

## Slide 6: Warunki zakwitu Złotej Algi
Na ilości zakwitowe „złotej algi”, wskazuje, na podstawie historycznych obserwacji, w jeziorach południowo-środkowych Stanów Zjednoczonych, gęstość komórek Prymnesium parvum przekraczająca 10 mln komórek/litr.
Temperatura
Substancje odżywcze
Zasolenie
Przewodność elektryczna właściwa
Chlorki i siarczany
Odczyn PH
Tlen rozpuszczony
Źródło: Woods Hole Oceanographic Institution www.hab.whoi.edu​.​
Czynniki wpływające na zakwit:

## Slide 7: Warunki zakwitu Złotej Algi
Temperatura
Przy zasoleniu 20-25 psu optymalny przedział temperatury wody wzrostu „złotej algi” to 25-28,8°C, jednak ze spadkiem zasolenia temperatura optymalna zakwitu obniża się.
Substancje odżywcze
Tak, jak każdy organizm, „złota alga” potrzebuje do wzrostu substancji odżywczych, którymi są związki azotu i fosforu, które są pochłaniane przez wszystkie organizmy fitoplanktonowe. W warunkach braku dodatku składników odżywczych gatunek Prymnesium parvum jest najbardziej toksyczny.

## Slide 8: Warunki zakwitu Złotej Algi
Zasolenie
Przewodność elektryczna właściwa jest wprost proporcjonalna do zasolenia. Zasolenie jest nie tylko ważnym czynnikiem definiującym zagęszczenie „złotej algi”, ale także kluczowym prekursorem toksycznego potencjału kwitnienia. Naukowcy ustalili wartość progową przewodności elektrolitycznej właściwej w 25°C wynoszącą 1500 pS/cm, powyżej której istnieje ryzyko wystąpienia zakwitu. Wartość przewodności elektrolitycznej właściwej w przeliczeniu na 20°C wynosi 1350 pS/cm. Natomiast z badań przeprowadzonych na rzece Kolorado, minimalna przewodność elektrolityczna właściwa wymagana do wystąpienia zakwitu „złotej algi” wynosiła 1998 pS/cm, co odpowiada zasoleniu - 1,02 psu.
Nie mniej jednak w badanych zbiornikach wystąpił zakwit Prymnesium parvum przy poziomie przewodności ok. 900 pS/cm.
Przewodność elektryczna właściwa

## Slide 9: Warunki zakwitu Złotej Algi
Zasolenie
Przewodność elektrolityczną właściwą determinują jony, tj. chlorki i siarczany. Najczęściej poziom chlorków był utożsamiany z zasoleniem wody, jednak z badań przeprowadzanych w Texasie, wynika, że to siarczany oprócz chlorków przyczyniają się do ogólnego zasolenia, pośrednio zwiększają potencjał kolonizacyjny Prymnesium parvum.
Na podstawie danych literaturowych, wartość chlorków na poziomie 228 mg/l Cl stanowi wartość alarmową, poniżej której nie występuje ryzyko wystąpienia zakwitów.
Z dotychczasowych badań wykonanych w zbiornikach, zakwit Prymnesium parvum był obserwowany już przy poziomie ok. 170 mg/l Cl.
Chlorki i siarczany

## Slide 10: Warunki zakwitu Złotej Algi
Odczyn PH
Obecność haptofitów z rodzaju Prymnesium powoduje wzrost pH. Jednak gdy PH>8,5, toksyczność jest znacznie większa niż przy niższym pH.
Ze wstępnej analizy wyników próbek pobranych z rzeki Odry i jej dopływów wyznaczono wartość PH na poziomie 8,9, powyżej której następuje znaczny przyrost ilości „złotej algi”.
Tlen rozpuszczony
Przy pełnym nasyceniu czystej wody powietrzem pod ciśnieniem 101325 Pa zawartość tlenu w wodzie wynosi w temperaturze O°C 14.6 mg 02/1, a w temperaturze 30°C 7,5 mg 02/1.
Przyczyną nieco wyższego poziomu tlenu rozpuszczonego w zbiornikach, gdzie występują „złote algi” może być częściowo wyższy poziom produkcji tlenu, który występuje podczas kwitnienia (w ciągu dnia) glonów. Zjawisko to spowodowane jest procesem fotosyntezy, gdzie produktem reakcji jest właśnie tlen.

## Slide 11: Poziomy Alarmowe
Poziom ostrzegawczy
Dla punktu badanego w ramach monitoringu interwencyjnego, w którym ilość Prymnesium cf. parvum została określona na poziomie od 3 do 10 mln os./l przypisuje się stopień ostrzegawczy.
Poziomy alarmowe dla kanałów i zbiorników naturalnych i sztucznych
Badany wskaźnik | Jednostka | Stopień ostrzegawczy | I stopień zagrożenia | Il stopień zagrożenia | III stopień zagrożenia
PEW w 20°C | µS/cm |  | ≥2400 | ≥3800 | ≥5500
Odczyn PH |  |  | ≥7,9 | ≥8,4 | ≥8,9
Tlen rozpuszczony | mg/l O2 |  | ≥12 | ≥14 | ≥16
Fosfor ogólny | mg/l P |  | ≥0,40 | ≥0,55 | ≥0,70
Stosunek atomów N:P |  |  | ≤12 | ≤3 | ≤1,5
Organizmy fitoplanktonowe | ilość os. Prymnesium parvum mln os./l | >3 | >10 | >100 | ≥300

## Slide 12: Poziomy Alarmowe
Poziom ostrzegawczy
Dla punktu badanego w ramach monitoringu interwencyjnego, w którym ilość Prymnesium cf. parvum została określona na poziomie od 3 do 10 mln os./l przypisuje się stopień ostrzegawczy.
Poziomy alarmowe dla rzek i starorzeczy
Badany wskaźnik | Jednostka | Stopień ostrzegawczy | I stopień zagrożenia | Il stopień zagrożenia | III stopień zagrożenia
PEW w 20°C | µS/cm |  | ≥1350 | ≥1600 | ≥1998
Odczyn PH |  |  | ≥7,9 | ≥8,4 | ≥8,9
Tlen rozpuszczony | mg/l O2 |  | ≥12 | ≥13 | ≥14
Fosfor ogólny | mg/l P |  | ≥0,40 | ≥0,55 | ≥0,70
Stosunek atomów N:P |  |  | ≤23 | ≤12 | ≤3
Organizmy fitoplanktonowe | ilość os. Prymnesium parvum mln os./l | >3 | ≥10 | ≥50 | ≥100

## Slide 13: Odziaływanie wód słonych na środowisko, człowieka i gospodarkę
Negatywny wpływ wód słonych na środowisko:
Niszczenie mikroorganizmów powodujących samooczyszczanie się wód;
Zmiany we florze i faunie ekosystemów wodnych;
W skrajnych przypadkach – całkowity zanik życia biologicznego w środowiskach wodnych.
Negatywny wpływ na gospodarkę:
Nadmierne zasolenie samej rzeki Wisły powoduje straty od 100 do 250 mln dolarów rocznie (Chaber, Krogulski 1997; Program zagospodarowania… 1992).
W przypadku Odry kwoty te są bardzo zbliżone. (A. Smoliński, Gospodarka zasolonymi wodami kopalnianymi, kwartalnik Górnictwo i Środowisko 1/2006).
Negatywny wpływ na zdrowie człowieka:
Występowanie w wodzie pitnej stężeń siarczanów powyżej 1000 mg/dm3 oddziałuje niekorzystnie na układ pokarmowy człowieka.

## Slide 14: Gospodarka wodami zasolonymi a ochrona wód powierzchniowych
Działalność górnicza prowadzi do wypompowywania na powierzchnię i odprowadzania do cieków powierzchniowych zasolonych wód dołowych. Zrzuty te zawierające wysokie stężenia jonów chlorkowych i siarczanowych, stanowią istotne źródło zanieczyszczeń jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP). W sytuacji, kiedy kilka kopalń odprowadza wody dołowe do tej samej jednolitej części wód powierzchniowych dochodzi do oddziaływania skumulowanego.
Źródło: wikipedia.org/wiki/Kopalnia_W%C4%99gla_Kamiennego_Janina

## Slide 15: Metody ochrony wód powierzchniowych
Wyeliminowanie jednoczesności zdarzeń (zrzuty słonych wód kopalnianych nie powinny odbywać się w tym samym czasie, tak by ładunek chlorków nie sumował się);
Czasowe gromadzenie słonych wód kopalnianych w zbiornikach retencyjnych i kontrolowane ich odprowadzanie w okresach wysokich przepływów w rzekach tak, aby nie przekraczać akceptowalnego stężenia sumy chlorków i siarczanów, dopuszczalnego dla danego odcinka rzeki;
Wybór do eksploatacji pokładów charakteryzujących się dopływem wód o możliwie najmniejszym ładunku soli (Chaber, Krogulski 1996, 1997, 1998);
Magazynowanie wód słonych w zrobach poeksploatacyjnych, (Chaber, Krogulski 1996, 1997, 1998);
Recyrkulacji wód zasolonych (Chaber, Krogulski 1996, 1997, 1998).
Źródło:wikipedia.org/wiki/Kopalnia_W%C4%99gla_Kamiennego_Janina

## Slide 16
gov.pl/wody-polskie-krakow
Kontakt
@RZGWKrakow
@RZGWKrakow
12 628 41 00

## Slide 17: DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Dyrektor Wojciech Kozak Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie